(ANEXO X)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

|  |  |  | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI - RO DATA= 03/12/2019 | SINAPI - 08/2019 - Rondônia SBC - 10/2019 - Rondônia | 22,47% | Não Desonerado |
| Planilha Orçamentária Sintética |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6.381,96 |
| 1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 314,38 | 385,02 | 2.310,12 |
| 1.2 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 6 | 554,13 | 678,64 | 4.071,84 |
| 2 |  |  | REFORMA DO PRÉDIO EXISTENTE |  |  |  |  | 11.663,61 |
| 2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0,83 | 45,50 | 55,72 | 46,24 |
| 2.2 | 73801/002 | SINAPI | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM | m² | 4,65 | 26,40 | 32,33 | 150,33 |
| 2.3 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 662,71 | 811,62 | 811,62 |
| 2.4 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 3,78 | 15,98 | 19,57 | 73,97 |
| 2.5 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 5,6 | 82,63 | 101,19 | 566,66 |
| 2.6 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 101,5 | 14,40 | 17,63 | 1.789,44 |
| 2.7 | 100100 | SBC | TOLDO REMOVIVEL REVESTIDO POLIVINIL COM ESTRUTURA METALICA | m² | 11,15 | 380,07 | 465,47 | 5.189,99 |
| 2.8 | 87524 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 7,52 | 69,09 | 84,61 | 636,26 |
| 2.9 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 15,04 | 7,18 | 8,79 | 132,20 |
| 2.10 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 15,04 | 29,64 | 36,30 | 545,95 |
| 2.11 | BANC. MARN. | Próprio | BANCADA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SEM CUBA). | m² | 0,53 | 621,64 | 761,32 | 403,49 |
| 2.12 | 72119 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 0,152 | 240,22 | 294,19 | 44,71 |
| 2.13 | 84886 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UN | 1 | 1.039,24 | 1.272,75 | 1.272,75 |
| 3 |  |  | EXECUÇÃO DE MURO ENTRE GARAGEM E CAMARA COM PORTÃO |  |  |  |  | 12.964,93 |
| 3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 1,4 | 69,62 | 85,26 | 119,36 |
| 3.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2,015 | 417,71 | 511,56 | 1.030,79 |
| 3.3 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 2,015 | 173,06 | 211,94 | 427,05 |
| 3.4 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 52,92 | 7,30 | 8,94 | 473,10 |
| 3.5 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 33,41 | 8,77 | 10,74 | 358,82 |
| 3.6 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 29,71 | 8,61 | 10,54 | 313,14 |
| 3.7 | 87524 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 38,44 | 69,09 | 84,61 | 3.252,40 |
| 3.8 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 38,44 | 7,18 | 8,79 | 337,88 |
| 3.9 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 38,44 | 29,64 | 36,30 | 1.395,37 |
| 3.10 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 84,64 | 12,74 | 15,60 | 1.320,38 |
| 3.11 | 68054 | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 12,42 | 258,81 | 316,96 | 3.936,64 |
| 4 |  |  | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA PARA ENTRADA PRINCIPAL |  |  |  |  | 18.547,86 |
| 4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 1,72 | 69,62 | 85,26 | 146,64 |
| 4.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m² | 26,38 | 62,75 | 76,84 | 2.027,03 |
| 4.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2,24 | 417,71 | 511,56 | 1.145,89 |
| 4.4 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 2,24 | 173,06 | 211,94 | 474,74 |
| 4.5 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 60,65 | 7,30 | 8,94 | 542,21 |
| 4.6 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 62,99 | 8,77 | 10,74 | 676,51 |
| 4.7 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 35,05 | 8,61 | 10,54 | 369,42 |
| 4.8 | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 20,93 | 8,12 | 9,94 | 208,04 |
| 4.9 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 33,125 | 41,01 | 50,22 | 1.663,53 |
| 4.10 | 100360 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3 | 928,80 | 1.137,50 | 3.412,50 |
| 4.11 | 94195 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 33,125 | 37,39 | 45,79 | 1.516,79 |
| 4.12 | 96485 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 33,125 | 45,28 | 55,45 | 1.836,78 |
| 4.13 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 33,125 | 82,63 | 101,19 | 3.351,91 |
| 4.14 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6,25 | 124,42 | 152,37 | 952,31 |
| 4.15 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4 | 45,64 | 55,89 | 223,56 |
|  |  | Total sem BDI | 40.468,03 |
|  |  | Total do BDI | 9.090,33 |
|  |  | Total Geral | 49.558,36 |

_________________________________________

ONESMO KRULL RIBEIRO - ME

CREA: 6837 EM/RO

(ANEXO XI)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

|  | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REFORMA E AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI - RO DATA= 03/12/2019 | SINAPI - 08/2019 - Rondônia SBC - 10/2019 - Rondônia | 22,47% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |
| Cronograma Físico e Financeiro |
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 6.381,96 | 100,00% 6.381,96 |  |  |  |
| 2 | REFORMA DO PRÉDIO EXISTENTE | 100,00% 11.663,61 | 50,00% 5.831,81 | 50,00% 5.831,81 |  |  |
| 3 | EXECUÇÃO DE MURO ENTRE GARAGEM E CAMARA COM PORTÃO | 100,00% 12.964,93 |  |  | 50,00% 6.482,47 | 50,00% 6.482,47 |
| 4 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA PARA ENTRADA PRINCIPAL | 100,00% 18.547,86 |  |  | 50,00% 9.273,93 | 50,00% 9.273,93 |
| Porcentagem |  | 24,65% | 11,77% | 31,79% | 31,79% |
| Custo |  | 12.213,77 | 5.831,81 | 15.756,40 | 15.756,40 |
| Porcentagem Acumulado |  | 24,65% | 36,41% | 68,21% | 100,0% |
| Custo Acumulado |  | 12.213,76 | 18.045,57 | 33.801,96 | 49.558,36 |
| ________________________________________________________ ONESMO KRULL RIBEIRO - ME CREA: 6837 EM/RO |